高效沸腾干燥机工作原理
　　空气经过加热净化后，由引风机从下部导入，穿过料斗的孔网板。在工作室内，经搅拌和负压作用形成流态化，水份快速蒸发后随着排气带走，物料快速干燥。

　　高效沸腾干燥机特点
　　※流化床为圆形结构，避免死角。
　　※料斗设置搅拌，避免潮湿物料团聚及干燥时形成沟流。
　　※采用翻倾卸料，方便迅速彻底，亦可按要求设计自动进出料系统。
　　※密封负压操作，气体经过过滤。操作简便，清洗方便，是符合“GMP”要求的理想设备
　　※干燥速度快，温度均匀，每批干燥时间一般在15-45分钟。

　　高效沸腾干燥机应用范围
　　※机制螺杆挤压颗粒、摇摆颗粒、湿法高速混合制粒颗粒。
　　※医药、食品、饲料、化工等领域湿颗粒和粉状物料干燥。
　　※大颗粒，小块状，粘性块粒状物料。
　　※魔芋、聚丙烯酰胺等干燥时体积变化的物料。

　　高效沸腾干燥机技术规格

| 项目 | 单位 | 型 号 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| 生产能力 | Kg | 30-60 | 60-100 | 80-120 | 100-150 | 120-200 | 200-300 | 300-500 |
| 原料容器 | 直径 | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 |
|  | 容积 | L | 220 | 330 | 420 | 500 | 670 | 1000 | 1500 |
| 风机 | 风量 | M3 /h | 2361 | 3488 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 |
|  | 风压 | mmH2O | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 |
|  | 功率 | kw | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
| 搅拌功率 | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 |
| 搅拌转速 | r.p.m | 11 |
| 蒸汽耗量 | kg/h | 141 | 170 | 210 | 240 | 282 | 366 | 451 |
| 操作时间 | min | 15-45(视物料情况而定) |
| 主机高度 | 方形 | mm | 2750 | 2850 | 2850 | 2900 | 3100 | 3300 | 3650 |
|  | 圆形 | mm | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 |