原理
　   真空耙式干燥机是一种新颖卧式间歇式真空干燥设备，湿物料经传导蒸发，带有刮板搅拌器不断清除热面上的物料，并在容器内推移形成循环流，水份蒸发后由真空泵抽走。

　　特点
　　本机采用大面积夹层加热方式，传热面大，热效率高。
　　本机设置搅拌，使物料在筒内形成连续循环状态，进一步提高了物料受热的均匀度。
　　本机设置搅拌，从而可顺利进行奖状，膏状，糊状物料干燥。

　　应用范围
　　※适用于浆状、膏糊状、粉状物料。
　　※要求低温干燥的热敏性物料。
　　※易氧化、易爆、强刺激、剧毒物料。
　　※要求回收有机溶剂的物料。

　　技术规格

| 项 目 | 型 号 |
| --- | --- |
| 名 称 | 单位 | ZPG-500 | ZPG-750 | ZPG-1000 | ZPG-1500 | ZPG-2000 | ZPG-3000 | ZPG-5000 |
| 工作容积 | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 3000 |
| 内筒尺寸 | ㎜ | φ600×1500 | φ800×1500 | φ 800×2000 | φ1000×2000 | φ1000×2600 | φ1200×2600 | φ1400×3400 |
| 搅拌转速 | rpm | 5-25 | 5-12 | 5 |
| 功 率 | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
| 夹套设计压力 | Mpa | ≤0.3 |
| 筒内压力 | Mpa | -0.09~-0.096 |