概述
　　气流干燥又称瞬间干燥，我国从六十年代起开始在制药化工行业应用。我厂在建厂伊始就选用国内外最选进技术，为制药、化工、食品行业提供质高价廉的成套设备。多年来经过不断地改进提高，发展成以下四大系列：
　　Q系列基本型；QG系列风机兼分散型；JG系列强化型。

　　特点
　　1、干燥强度大，设备投资省： 气流干燥设备的处理量是最大的，蒸发水份能力从50kg/h-1500kg/h，而设备容积小，投资省，是其他干燥设备所无法比拟的。
　　2、自动化程度高、产品质量好：气流干燥物料全在管道中进行，干燥时间极短（只有0.5-2秒）因此可以实现自动化，产品不与外界接触，污染小，质量好。
　　3.、设备成套供应、热源自由选择：基本型由空气过滤器、加热器、加料器、干燥管、风机、旋风分离器组成。用户可根据需要添置除尘器或其他辅助设备。
　　在加热方式选择上，气流干燥设备由较大的适应性，用户可以根据所在地区的条件选用蒸汽、电、热风炉加热、同时又可根据物料耐热温度（或热风温度）选择：≤150℃时，可选用蒸汽加热；≤200℃，电加热（或蒸汽加热，电补偿或导热油加热）；≤300℃时，燃煤热风炉；≤600℃时，燃油热风炉。

　　工作原理
　　湿物料经输送机与加热后的自然空气同时进入干燥器，二者充分混合，由于热质交换面积大，从而在很短的时间内达到蒸发干燥的目的。干燥后的成品从旋风分离器排出，一小部分飞粉由旋风除尘器或布袋除尘器得到回收利用。Q型气流干燥器是负压操作，物料不经过风机；QG型气流干燥是正压操作，物料经过风机带有粉碎作用；FG型气流干燥器是尾气循环型；JG型气流干燥是强化型气流干燥器，其集闪蒸干燥与气流干燥为一体，是我厂根据用户要求设计的新型干燥设备。

技术规格

| 型号 | 蒸发水份（㎏/h） | 装机功率（kw） | 占地（㎡） | 高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q50 | 50 | 6.25（8.25） | 20 | 9 |
| QG50 | 50 | 6.25（8.25） | 20 | 9 |
| JG50 | 50 | 9.25（11.25） | 20 | 9 |
| Q100 | 100 | 8.6（11.6） | 32 | 11 |
| QG100 | 100 | 8.6（11.6） | 32 | 11 |
| JG100 | 100 | 16.1（19.1） | 32 | 11 |
| Q250 | 250 | 20（27.5） | 64 | 16 |
| QG250 | 250 | 20（27.5） | 64 | 16 |
| JG250 | 250 | 31（38.5） | 64 | 16 |
| Q500 | 500 | 33（48） | 96 | 16 |
| QG500 | 500 | 33（48） | 96 | 16 |
| JG500 | 500 | 48（58） | 96 | 16 |
| Q1000 | 1000 | 63（78） | 120 | 16 |
| QG1000 | 1000 | 63（78） | 120 | 16 |
| JG1000 | 1000 | 78（98） | 120 | 16 |