FG型沸腾干燥机（立式）应用范围：

本机主要用于医药、食品、化工等行业进行粉末或颗粒物料的干燥。

FG型沸腾干燥机（立式）特点：

1、流态化干燥、物质传递快;

2、在封闭负压状态下操作，无粉尘飞扬;

3、采有防静电过滤材料，操作安全;

4、设备无死角，清洗彻底，无交叉污染，根据特殊需求，可以增加搅拌机构，负压上料系统。

5、与GFG相比，有更大的流化空间。

FG型沸腾干燥机（立式） 技术参数：

| 项目 | 单位Unit | 机型Type |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 |
| 原料容器 | 直径 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
|  | 容积 | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
| 生产能力 | 最小 | kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
|  | 最大 | kg/batch | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 |
| 蒸汽耗量 | kg/batch | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 600 |
| 压缩空气量 | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.6 |
| 风机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
| 温度 | ℃ | 常温～120℃自动调节 |
| 物料收率 | % | ＞99 |
| 终湿含量 | % | ～0.2 |
| 噪音 | dB(A) | ≤75 |
| 主机高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4400 |