概述
　　中药浸膏是由植物根茎叶提取而成，特别是醇提工艺，它含糖份较高，在高温下易软化熔融，普通的离心喷雾已无法满足干燥，针对这种情况我公司组织了一批精干的技术力量，总结出几年来本厂设计制造喷雾干燥机的成功经验，收集了国内外同行业同类型产品的优点，经过精密、反复的工艺计算和无数次的实验，开发出了中药专用喷雾干燥机组，并推广到了一些知名药厂使用。

　　设备特点
　　中药专用喷雾干燥机组在设计中作了改进：
　　1、塔径塔高做了相应的调整，既保证物料干燥之前接触不到塔壁，又保证物料在热风中的停留时间；塔壁设有夹套冷风冷却装置，确保物料吸附在塔壁上因局部温度过高而产生软化、熔融甚至焦化现象；锥角增大，锥体上安装空气震击器，用压缩空气脉冲式地震击筒体，把吸附在筒体上的粉料顺畅地击落下来；
　　2、主机内所有与物料接触处采用平面或圆弧过渡，接触面都进行打磨、抛光工序处理（精抛至10以上），避免砂眼、死角。杜绝积料堵料；整个机组与物料接触处材质采用不锈钢，保证物料不受污染；与物料接触的传动件都采用良好的密封，可防水防油；出料处用密封蝶阀操作，防止漏风；引风出料管段都采用活连接，可随时拆装、清洗、消毒、灭菌处理等等；
　　3、空气予处理系统采用初中高三级空气过滤，净化空气达至十万级；
　　4、本机组用PLC程序控制系统回路；触摸屏动画显示工艺流程，具有可操作性，变量操作参数实现模糊技术自动跟踪调节；用变频器稳定安全地调节雾化器；进、出风温度、塔内压力数显，可精确设定等等。

　　技术规格

| 型号 | ZLPG-5 | ZLPG-10 | ZLPG25 | ZLPG-50 | ZLPG-80 | ZLPG100 | ZLPG-150 | ZLPG-200 | ZLPG-300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水份蒸发量（kg/h） | 5 | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 料液处理量（kg/h） | 6-7 | 12-14 | 25-34 | 50-68 | 80-108 | 100-135 | 150-203 | 200-270 | 300-406 |
| 成品产量（kg/h） | 1-2 | 2-4 | 4.8-7.2 | 9.2-14 | 14.8-22.4 | 18.4-28 | 28-42 | 36.8-56.4 | 55-85 |
| 湿物料含固量（kg/h） | 18-25 |
| 成品含水率（%） | 3-5 |
| 电功率（k w） | 36 | 45 | 63 | 99 | 132 | 153 | 204 | 246 | 330 |
| 加热源 | 蒸汽+电Steam plus electricity |
| 产品普及方式 及效率 | 两级旋风除尘器或一级旋风除尘器及一级湿式除尘器≥95% |
| 自控仪表 | 热风温度及排风温度指示，自动调节温控仪 |
| 进风温度（℃） | 150-200 |
| 出风温度（℃） | 80-100 |
| 外形尺寸 （mm） | 长L | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 9800 | 11000 | 12200 | 14100 | 15000 |
|  | 宽W | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5700 | 6200 | 7000 | 7800 | 9000 |
|  | 高H | 4500 | 4600 | 5200 | 6500 | 7600 | 8100 | 9000 | 9850 | 11100 |