原理
　　 空心桨叶式干燥机是一种传导加热的低转速搅拌型干燥机。在干燥器筒体上设置夹套，空心轴上设置空心桨叶，在其中通入热载体，湿物料在搅拌桨叶的搅动下筒体及桨叶热表面进行充分热交换，以达到干燥的目的。

　　特点
　　结构紧凑，传热面积大，占地面积小，干燥时用气量小，粉尘少桨叶相互作用具有自净功能物料停留时间长，填充系数高。
　　应用
　　该机适用于处理各种膏糊状，粒状粉状等热稳定性好的物料，在特殊条件下也可干燥热敏性物料及在干燥过程中回收溶剂。加热介质可采用蒸汽，热水，热油等。典型干燥物料有：碳黑，碳酸钙，石膏，粘土，尼龙和聚脂切片，聚已烯，聚丙烯等。

　　技术规格

| 型号 | JYG-3 | JYG-8 | JYG-12.5 | JYG-25 | JYG-50 | JYG-80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传热面积m2 | 3 | 8 | 12.5 | 25 | 50 | 80 |
| 转速r/min | 6-24 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 4-16 | 4-12 |
| 功率kw | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 18 | 30 |
| 有效容积m3 | 0.065 | 0.49 | 0.94 | 1.65 | 3.15 | 4.6 |
| 水分蒸发量 | 10-60kg/m2.h |
| 外形尺寸mm | 3300*420 *900 | 4820*880 *1200 | 5780*1120 *1480 | 6860*1420 *1840 | 38300*1420 *2050 | 11000*2200 *2500 |
| 设备重量kg | 1600 | 2100 | 2300 | 3500 | 4900 |  |