概述
　　压力喷雾干燥机是一种可以同时完成干燥和造粒的装置。按工艺要求可以调节料液泵的压力、流量、喷孔的大小。得到所需的一定大小比例的球形颗粒。
　　压力喷雾干燥机工作过程为：料液通过隔膜泵高压输入，喷出雾状液滴，然后同热空气并流下降，大部分粉粒由塔底排料口收集，废气及其微小粉末经旋风分离器分离，废气由抽风机排出，粉末由设在旋风分离器下的收粉筒收集，风机出口处还可装备二级除尘装置，回收率在96%-98%。
　　本机组与物料接触部分的塔体、管道、分离器的材料，均采用SUS304制作。在塔体内部与外壳之间有保温层，填充材料为岩棉，塔体设有观察门、视镜、光源及控制仪表，由电器控制操作台控制和显示。
　　本机组热源采用蒸汽加热器、电加热器或其他类型，具有操作方便、启动快、机构紧凑、热风干净清洁等优点。另外在电气控制柜内装有热源的控制调节装置，使进口的温度无极调节。本厂可以根据用户的实际需要提供不同的加热方式。

　　设备特点
　　※干燥速度快，料液经雾化后表面积大大增加，在热风气流中，瞬间就可蒸发95-98%的水份，完成干燥的时间仅需十几秒到数十秒，特别适用于热敏性物料的干燥。
　　※所得产品为球状颗粒，粒度均匀，流动性好，溶解性好，产品纯度高，质量好。
　　※使用范围广，根据物料的特性，可以用于热风干燥，也可以用冷风造粒，对物料的适应性强。
　　※操作简单稳定，控制方便，容易实现自动化作业。

　　适用范围
　　化工：有机催化剂、树脂、合成洗衣粉、油脂类、硫胺、染料、染料中间体、白炭黑、石墨、磷铵等。
　　食品：氨基酸及类似物、调味品、蛋白质、淀粉、乳制品、咖啡抽取物、鱼粉、肉精等。
　　制药：中成药、农药、抗生素、药医冲剂等。
　　陶瓷：氧化镁、瓷土、各种金属氧化物、白云石等。
　　喷雾造粒：各种肥料、氧化铝、陶瓷粉、制药、重金属超硬钢、化肥、粒状洗衣粉、中成药等。

　　技术规格

| 型号/项目 | YPG-25 | YPG-50 | YPG-100 | YPG-150 | YPG-200 | YPG-300 | YPG-500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸发量（kg//h） | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| 隔膜泵 | 功率（k w） | 0.35 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
|  | 压力 （M pa） | 根据物料实验效果在0.6-5之间调节，一般操作在1-3之间。 |
| 加热方式 | 电 | 电+蒸汽 | 电+燃煤（油）热风炉 |  |
| 塔身直径（mm） | 1300 | 1800 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | 3800 |
| 设备总高度（mm） | 7800 | 9200 | 11600 | 14000 | 15300 | 17100 | 19000 |

备注：
　　1、蒸发量与物料特性相关，本表蒸发量与温度相关。
　　2、雾化压力和泵的型号根据产品粒径要求，物料处理量配备。
　　3.风机功率在配置布袋除尘器后有所增加。