工作原理
　　SZG双锥回转真空干燥机为双锥形的回转罐体，罐体在真空状态下，向夹套内通入导热油或热水进行加热，热量通过罐体内壁与湿物料接触。湿物料吸热后蒸发的水汽或其他气体，通过真空泵经真空排气管被抽走。由于罐体内处于真空状态，且罐体的回转使物料不断的上下，内外翻动，故加快了物料的干燥速度，提高干燥速率，达到均匀干燥的目的。

特点
　　双锥回转真空干燥机是集混合—干燥于一体的新型干燥机。将冷凝器，真空泵与干燥机配套，组成真空干燥装置。（如不需要回收溶剂，冷凝器可不用）本机设计先进，内部结构简单，清扫容易，物料能全部排出，操作简便。能降低劳动强度，改善工作环境。同时因容器本身回转时物料亦转动，但器壁上不积料，故传热系数高，干燥速率大，不仅节约能源，而且物料干燥均匀充分，质量好。可广泛应用于制药、化工、食品、染料等行业的干燥。

应用范围
　　本机适用于医药、食品、化工等行业的粉、粒状物料的真空干燥和混合，尤其适用由下列要求的干燥：
　　※不能接受高温的热敏性物料
　　※需回收溶剂和有毒气体的物料
　　※容易氧化，有危险的物料
　　※对结晶状有要求的物料
　　※要求残留挥发物含量极低的物料

技术规格

| 名称 型号 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐内容积（L） | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 15000 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
| 最大装料容积（L） | 40 | 140 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1400 | 1800 | 2000 |
| 最大装料重量(kg) | 20 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 700 | 900 | 1000 |
| 转速(rpm) | 3～13 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 电机功率k w) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| 占地面积（mm） | 2160 ×800 | 2160 ×800 | 2350 ×800 | 2560 ×1000 | 2860× 1300 | 3060 ×1300 | 3260 ×1400 | 3760 ×1800 | 3960 ×200 | 4400 ×2500 |
| 回转高度（mm） | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
| 罐内设计压力（MPa） | -0.1～0.15 |
| 夹套设计压力(MPa) | ≤0.3 |
| 重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |

注：  对干燥前后容积变化很大的物料，其装料系数可适当加大或缩小，最大装料体积不能接触到真空管底面。
电机可根据用户要求选配调速电机，转速为0～6rpm；以上技术参数物料比重按0.6g/c m3  计算，如超过，定货时需提出；用户如需压力容器证书，定货时需提出；如内胆材料采用搪玻璃，定货时需提出；物料如为易燃易爆性，定货时需明确提出，否则严禁使用。
订货须知
             ※加热分热水、导热油加热二种形式。
             ※订货时请注明物料所能承受的温度或干燥机的使用温度，以便本厂为您选择或提供热源。
　　     ※干燥粘性物料时，本厂将在罐内特别设计“抄板”结构。
　　     ※真空干燥系统中涉及的附件，我厂均可为用户提供和安装，请在订货中说明。
　　     ※本厂可对用户提出的特殊要求提供设计、制造和安装。