概述
　　将所要处理的物料通过适当的加料机构（如星型布料器、摆动带、粉碎机或造粒机），分布在输送带上，输送带通过一个或几个加热单元组成的通道，每个加热单元均配有空气加热和循环系统，每一个通道有一个或几个排湿系统，在输送带通过时，热空气从上往下或从下往上通过输送带上的物料，从而使物料能均匀干燥。

　　用途
　　带式干燥机（带式烘干机）时常用的连续式干燥设备，可广泛用于化工、食品、医药、建材、电子等行业，特别适合于透气较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥，对滤饼类和膏状物料，也可通过造粒机或挤条机制成型后进行干燥。
　　典型产品
　　海藻、脱水蔬菜、枣、颗粒饲料、味精、鸡精、椰蓉、有机颜色、合成橡胶、丙烯纤维、药品、药材、小木制品、塑料制品、电子元器件老化、固化等。

　　技术规格

| 型号 | DW-1.2-8A | DW-1.2-10A | DW-1.6-8A | DW1.6-10A | DW-2.0-8A | DW-2.0-10A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 干燥段长(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| 辅料厚度(mm) | ≤60 |
| 使用温度(℃) | 50-140 |
| 蒸汽压力（Mpa） | 0.2-0.8 |
| 蒸汽耗量（kg/h） | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 |
| 干燥时间(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 |
| 干燥强度（kg.h2o/㎡.h） | 6-30 |
| 装机功率（kw） | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 12.5 | 14.7 |
| 外形尺寸（m） | A | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
|  | A1 | 2.28 | 2.28 | 2.68 | 2.68 | 3.2 | 3.2 |
|  | B | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
|  | B1 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 |
|  | C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |

说明：以上参数仅供参考，干燥强度与物料特性、使用温度等因素有关。
  备注：所有设备都在不断改进之中，选购设备以最新资料为准。