振动流化床干燥机工作原理
　　物料自进料口进入机内，在振动力作用下，物料沿水平方向抛掷向前连续运动。热风向上穿过流化床和湿物料换热，湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出，干燥物料由排料口排出。

振动流化床干燥机特点：
　　1、物料受热均匀，热交换充分，干燥强度高，比普通干燥机节能30%左右。
　　2、振动源采用振动电机驱动，运转平稳，维修方便，噪音低，寿命长。
　　3、流态化稳定，无死角和吹穿现象。床层开孔形式，及开孔率至关重要。终水份、产量可通过振幅及加料量来控制。
　　4、可调性好，适应面宽。
　　5、对物料表面损伤小，可用于易碎物料的干燥，物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。明显优于沸腾床
　　6、采用全封闭式的结构，有效地防止了物料与空气间的交叉污染，作业环境清洁。

振动流化床干燥机应用范围
　　1.、化工医药：各种压片颗粒，木糖、丁二酸、木糖醇、甘露醇、硼酸、硼砂、苯二酚、苹果酸、马来酸。
　　2.、食    品：酒精、味精、砂糖、干酪素、鸡精、食盐、矿渣、豆瓣、种籽
　　3.、还可以用于物料的冷却、增湿。

振动流化床干燥机技术规格

| 型号(ZLG) | 长度 | 宽度 | 总宽 | 下床体高度 | 上床体高度 | 总高度 | 重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3×0.3 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
| 4.5×0.3 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1560 |
| 4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
| 4.5×0.6 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1910 |
| 6×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
| 6×0.6 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
| 6×0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2340 |
| 6×0.9 | 6000 | 900 | 3000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
| 7.5×0.6 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
| 7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
| 7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 100 | 600 | 1850 | 4140 |
| 7.5×1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |

| 型号 (ZLG) | 流化床面积 （㎡） | 进风温度 （℃） | 出风温度 （℃） | 蒸发水份能力 （kg/h） | 振动电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型号 | 功率（k w） |
| 3×0.3 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
| 4.5×0.3 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
| 4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
| 4.5×0.6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
| 6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
| 6×0.6 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
| 6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
| 6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
| 7.5×0.6 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
| 7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
| 7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51 | 3.0×2 |
| 7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51 | 3.0×2 |