闪蒸干燥机概述
　　旋转闪蒸干燥机是我公司为克服静态干燥低效、高耗而研制开发的新型高效流态化干燥设备。该机在设计过程中充分结合气流干燥等流态干燥的特点，扬长避短，使整机具有合理的工艺结构和优越的使用性能，真正实现流态化干燥的低耗、高效目标。
　　本机应用范围极其广泛，可用于阻燃剂、分子筛、橡塑助剂、农药、颜料、染料、精细化工、饲料、医药及部分中间体的脱湿干燥。

　　闪蒸干燥机原理
　　热空气由进风口以适宜的喷动速度从干燥机底部进入搅拌粉碎干燥室，对物料强烈的剪切、吹浮、旋转作用，于是物料受到离心、剪切、碰撞、磨擦而被微粒化，强化了传质传热。在干燥机底部，较大较湿颗粒团在搅拌器的作用下被机械破碎，湿含量较低、颗粒度较小的颗粒被旋转气流夹带上升，在上升的过程中进一步干燥，由于气固相作旋转流动，固相惯性大于气相，固气两相间的相对速度较大，强化两相间的传热效果，所以该机干燥强度高。

　　闪蒸干燥机特点
　　※多种加料装置供选择，加料连续稳定，不会产生架桥现象。
　　※干燥机底部设置特殊的冷却装置，避免了物料在底部高温区产生变质现象。
　　※特殊的气压密封装置和轴承冷却装置，有效延长传动部分使用寿命。
　　※特殊的分风装置，降低了设备阻力，同时使塔内风速趋于平衡。
　　※干燥室装有分级环及旋流片，物料细度和终水份可调可控。

　　闪蒸干燥机应用范围
　　有机物：阿特拉津(农药杀虫剂)、月桂酸隔、苯甲酸、安息香酸、杀菌丹、草酸钠、醋酸纤维素等。
　　染    料：蒽醌、黑色氧化铁、靛兰颜料、丁酸、氢氧化钛、硫化锌、各种偶氮染料中间体。
　　无机物：硼砂、碳酸钙、氢氧化物、硫酸铜、氧化铁、碳酸钡、三氧化锑、各种金属氢氧化物、各种无机盐、
　　合成冰晶石等。
　　陶   瓷：高岭土、三氧化硅、粘土等。
　　食   品：大豆蛋白、胶凝淀粉、酒糟、小麦糖、小麦淀粉等

　　闪蒸干燥机技术参数

| 型号 | XSG-2 | XSG-4 | XSG-6 | XSG-8 | XSG-10 | XSG-12 | XSG-14 | XSG-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 风量 | 350-500 | 1150-2000 | 2450-4500 | 4450-7500 | 7000-12500 | 10000-1800 | 13500-23500 | 18000-32000 |
| 蒸发水份 | 12-17 | 40-70 | 80-150 | 150-250 | 230-420 | 300-600 | 450-750 | 600-1000 |
| 装机功率 | 6-10 | 12-14 | 20-25 | 27-32 | 40-47 | 50-65 | 60-72 | 70-90 |
| 最大高度 | 3.5 | 4.2 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 7.4 | 8.0 |
| 占地面积 | 10 | 18 | 25 | 32 | 38 | 45 | 55 | 75 |