振动流化床操作规程

- 开机操作：

  - 查螺丝及连接处是否松动，及时紧固。

  - 开启控制柜电源按钮，指示灯为红色。

  - 开启引风机按钮，指示灯显示为绿色。

  - 开启引风机按钮，指示灯显示为绿色。

  - 开启振动电机按钮，指示灯显示为绿色。

  - 检查床体是否有晃动，如摇晃厉害应及时停机。

  - 打开蒸汽旁通阀，将冷凝水排净，至蒸汽冒出，关闭旁通阀。

  - 设定进风温度上下限，开启蒸汽加热按钮。

  - 投料，监测床层温度及出风温度，保证产品质量及终水份。

  - 观察物料是否有偏床现象，及时调整振动电机振幅。（一般情况不允许随意调整。）

二、关机操作：

- 对床层进行清洗烘干。

- 关闭蒸汽加热按钮。开启旁通阀，将冷凝水排出。

- 关闭振动电机按钮。

- 关闭鼓风机按钮。

- 关闭引风机按钮。

- 关闭控制柜电源。