XSG型旋转闪蒸干燥机

使

用

说

明

书

常州力马干燥工程有限公司

地址：常州市郑陆镇工业园区       邮编：213111

电话：0519-88968880 88968881       传真：0519-88968686                http:// www.chinalemar.com         E-mail: lm@chinalemar.com

一、概述

XSG型旋转闪蒸干燥机广泛适用于化工、医药、建材、食品等行业的颗粒状、粉状、膏糊状和滤饼状假团聚物料的分散和干燥。具有占地面积小、能源消耗低、热效率高可连续大批量生产的优点。干燥主机设有旋转切削装置，干燥物料经剪切、旋转、碰撞、摩擦等作用，使物料粉碎细化，呈高度分散状，达到高效快速蒸发水份的效果。

XSG型旋转闪蒸干燥机设有空气过滤器，以此达到热空气的洁净度，为食品行业的卫生要求提供生产条件。该机设置旋风分离收料。另外，并增加了布袋除尘收料，以此提高物料回收率。提高企业经济效益。

XSG型旋转闪蒸干燥机可根据用户需要或生产要求，配套蒸汽或燃煤热风炉为干燥热源，以此满足不同行业的需要。

二、产品结构与工作原理

- 产品结构

XSG型旋转闪蒸干燥机（见图示一）分别由干燥主机、加料器、热源装置（热风炉或蒸汽管道）、空气过滤器、鼓风机、旋风分离器、布袋除尘器、引风机等关键部件组成。干燥主机内设旋转切削装置，对滤饼状假团聚物料以及大颗粒物料的切削粉碎。随着旋切装置的运转，使被干燥物料经旋转呈旋粉状，加快了对湿物料的水份蒸发，提高干燥效果。

2、工作原理

XSG型旋转闪蒸干燥机工作时，被干燥物料经加料器进入干燥主机的干燥室，并随同旋转装置一同旋转，过滤空气经鼓风机输入热风炉，热空气随引风机作用进入干燥室，与湿物料进行热交换。干燥物料经分级器进入旋风分离器进行收料，粉尘物料随引风进入布袋除尘器，由除尘器设置布袋对粉尘物料的捕集，经脉冲收料，湿热空气由引风机排出机外，以此完成干燥的全过程。

三、基本参数与技术指标

| 型号 名称 | 单位 | XSG-2 | XSG-4 | XSG-6 | XSG-8 | XSG-10 | XSG-12 | XSG-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水份蒸发量 | kg/h | 12-17 | 40-70 | 80-150 | 150-250 | 230-420 | 300-600 | 600-1000 |
| 蒸汽压力 | Mpa | 0.6~0.8 |
| 干燥器内径 | mm | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
| 进风温度 | ℃ | 145~180 |
| 主轴旋转转速 | r/min | 500~700 |
| 总功率 | KW | 10-15 | 18-25 | 25-35 | 32-40 | 47-55 | 56-65 | 75-90 |
| 风量 | 立方/小时 | 350~ 500 | 1150~ 2000 | 2450~ 4500 | 4450~ 7550 | 7000~ 12500 | 10000~ 18000 | 18000~ 30500 |
| 风压 | Pa | 4000~8000 |
| 主机高度 | m | 4 | 4.2 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 8.0 |
| 占地面积 | ㎡ | 15 | 20 | 28 | 35 | 40 | 52 | 80 |
| 注：表中水份蒸发量以含水量为<40%的淀粉，终水份为13.5%为计算依据 |

四、工作步骤

XSG型旋转闪蒸干燥机工作时，先打开鼓风机，热空气输入干燥室，进行预热10分钟，同时打开引风机，启动旋转粉碎装置，加料器加料，打开旋风分离器和布袋除尘器。停机时，先停止加料，待旋风分离器没有成品料排出时，停止旋转粉碎装置，随即停止旋风分离器，鼓风机停止送风，关闭布袋除尘器，停止引风机，切断总电源。

五、安装要求

（一）安装设备的场地要求

安装设备的场地要求，夯实地面基础，干燥主机与热风炉混凝土地面厚度不低于30cm。干燥主机地平面要求水平。在设备周围应设有排水沟，以便设备清洗时排水。

（二）安装程序与安装质量要求

1、按设备布置图示，首先将干燥主机就位，然而连接主机与热风炉间的管道。将热风炉就位。

2、按设备布置图将旋风分离器、布袋除尘器吊置厂房一楼楼面，先连接干燥主机与旋风分离器间的管道，然后连接旋风分离器与布袋除尘器间的管道。

3、分别连接热风炉与鼓风机以及空气过滤器间的管道。同时连接布袋除尘器与引风机间的管道。

4、校正干燥主机与地平面的垂直度，干燥主机塔顶与地面垂直度应不大于10mm。

5、加料器就位，并与干燥主机连接。

6、各管道连接时，应嵌红纸板或密封条。

7、固定各连接处的紧固件，以紧固件板紧无松动为止。

8、连接电柜线路，电柜应牢固接地，并注有明确标志。

（三）空运转试车

1、在空运转试车前，应分别对各润滑系统加黄油，干燥主机润滑处应加耐高温黄油（高温黄油牌号为ZFG-4复合钙基润滑脂）。

2、空运转试车30min，然后检查各管道、法兰连接处紧固无松动，密封无漏气、漏风现象。

3、传动系统无卡阻，无异常声响。

4、风机运转平稳，无异常振动，安全保护装置安装牢固。

六、维护与保养

1、本机组必须定期检修维护，保证设备的正常运行，在设备维护时或更换物料口种时，在有条件的情况下，应对加料器、干燥主机进行清洗。布袋除尘器更换布袋，避免物料交叉污染。

2、设备表面应保持清洁，打扫操作现场，仪表、仪器应保持干燥。

3、检修后如停机使用，对清洗过的加料器，干燥主机应进行加热烘干，防止腐蚀。

4、对润滑系统应补加黄油，干燥主机的润滑系统应补加耐高温黄油。

5、发现传动部位有振动或异常声响处，应检查其紧固部位是否有松动，基础地面是否平速，安装是否牢固。

6、各管道接合处，应检查是否漏风或跑料现象。如发现应加嵌密封条或石棉绳。

七、易损件明细表

| 序 号 | 易 损 件 名 称 | 供 应 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 传动轴承 | 常州力马干燥工程有限公司 |
| 2 | 三角皮带 | 常州力马干燥工程有限公司 |
| 3 | 视镜玻璃 | 常州力马干燥工程有限公司 |
| 4 | 密 封 条 | 常州力马干燥工程有限公司 |
| 5 | 炉 排 | 常州力马干燥工程有限公司 |
| 6 | 布 袋 | 常州力马干燥工程有限公司 |